## Slide 1: Настройка протоколов динамической маршрутизации
Петухов Андрей
petand@lvk.cs.msu.su
Антоненко Виталий
anvial@lvk.cs.msu.su
комната 247

## Slide 2: Пример статического маршрута
  Маршрут создан только в одном направлении
  Для полноценного сетевого взаимодействия с другой стороны тоже должен быть настроен маршрут!

## Slide 3: Пример маршрута по умолчанию
  Маршрут позволит листовой сети получить доступ ко всем сетям за маршрутизатором B

## Slide 4: Проверка конфигурации статических маршрутов
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0

## Slide 5: Что такое протокол маршрутизации?

## Slide 6: Классы протоколов маршрутизации

## Slide 7: Административная метрика: доверие протоколу маршрутизации
Notes: 5

## Slide 8: Классовая и бесклассовая маршрутизация
Классовые протоколы маршрутизации не включают сетевую маску в обновления, бесклассовые - включают
Бесклассовые протоколы поддерживают VLSM и суммирование маршрутов
Примеры классовых протоколов маршрутизации:
  RIP version 1 (RIPv1)
  IGRP
Примеры бесклассовых протоколов маршрутизации :
  RIP version 2 (RIPv2)
  EIGRP
  OSPF
  IS-IS

## Slide 9: Сравнение протоколов маршрутизации

## Slide 10: Обзор RIP
  Балансировка максимум через 6 путей одинаковой метрики (по умолчанию = 4)
  Метрика – количество хопов
  Обновления маршрутов каждые 30 секунд

## Slide 11: Сравнение RIPv1 и RIPv2
 | RIPv1 | RIPv2
Класс протокола | Классовый | Бесклассовый
Поддерживает VLSM? | Нет | Yes
Включает сетевую маску в обновления? | Нет | Yes
Адрес получателей обновлений | Вещательный | Групповой
Определяется в … | RFC 1058 | RFCs 1721, 1722, и 2453
Поддерживает ручное обобщение маршрутов? | Нет | Да
Поддерживает аутентификацию? | Нет | Да

## Slide 12: Настройка RIP
  Запускает процесс RIP
Router(config)# router rip
Router(config-router)# network network-number
Через указанный интерфейс не будут рассылаться обновления маршрутов
Router(config-router)# passive-interface interface
Задает, какие интерфейсы будут посылать и принимать обновления RIP
Соответствующие сети будут включаться в обновления маршрутов

## Slide 13: Пример настройки RIP

## Slide 14: Проверка настройки RIP

## Slide 15: Просмотр таблицы маршрутизации

## Slide 16: debug ip rip

## Slide 17: Введение в OSPF
  Открытый стандарт
  Использует алгоритм Дейкстры (SPF)
  Маршрутизация по состоянию канала

## Slide 18: Иерархическая маршрутизация в OSPF
Состоит из зон (area)
Зоны позволяют минимизировать служебный трафик

## Slide 19: Shortest Path First Algorithm
  Помещает каждый маршрутизатор в корень дерева и подсчитывает кратчайший путь к каждому назначению. Кратчайший путь – путь с наименьшей суммарной ценой каналов.
  Цена= 108/bandwidth (bps)

## Slide 20: Настройка OSPF для одной зоны
Router(config-router)# network wildcard-mask area area-id
Включает интерфейсы в процесс OSPF в заданной зоне
Router(config)# router ospf process-id
Запускает процесс OSPF с заданным идентификатором

## Slide 21: Пример настройки OSPF

## Slide 22: Настройка Loopback интерфейсов
ID маршрутизатора
  Идентификатор, который участвует во всех пакетах OSPF
  По умолчанию: максимальный IP адрес на активном интерфейсе на момент старта процесса OSPF
  Может быть переопределен IP loopback’а: максимальный IP адрес на любом loopback интерфейсе
  Может быть введен вручную командой router-id

## Slide 23: Проверка настроек OSPF (1 из 4)
Router# show ip protocols
Проверка, настроен ли OSPF
Router# show ip route
Просмотр таблицы маршрутизации
Router# show ip route
Codes: I - IGRP derived, R - RIP derived, O - OSPF derived,
C - connected, S - static, E - EGP derived, B - BGP derived,
E2 - OSPF external type 2 route, N1 - OSPF NSSA external type 1 route,
N2 - OSPF NSSA external type 2 route
Gateway of last resort is 10.119.254.240 to network 10.140.0.0
O E2 10.110.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:01:00, Ethernet2
E 10.67.10.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
O E2 10.68.132.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2
O E2 10.130.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2
E 10.128.0.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
. . .

## Slide 24: Проверка настроек OSPF (2 из 4)
Router# show ip ospf interface
Отображает настройки OSPF для интерфейса
Router# show ip ospf interface ethernet 0
Ethernet 0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.254.202, Mask 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
AS 201, Router ID 192.168.99.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State OTHER, Priority 1
Designated Router id 192.168.254.10, Interface address 192.168.254.10
Backup Designated router id 192.168.254.28, Interface addr 192.168.254.28
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 60, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 0:00:05
Neighbor Count is 8, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 192.168.254.28 (Backup Designated Router)
Adjacent with neighbor 192.168.254.10 (Designated Router)

## Slide 25: Проверка настроек OSPF (3 из 4)
Router# show ip ospf neighbor
Отображает соседей данного маршрутизатора
Router# show ip ospf neighbor
ID Pri State Dead Time Address Interface
10.199.199.137 1 FULL/DR 0:00:31 192.168.80.37 Ethernet0
172.16.48.1 1 FULL/DROTHER 0:00:33 172.16.48.1 Fddi0
172.16.48.200 1 FULL/DROTHER 0:00:33 172.16.48.200 Fddi0
10.199.199.137 5 FULL/DR 0:00:33 172.16.48.189 Fddi0

## Slide 26: Проверка настроек OSPF (4 из 4)
Router# show ip ospf neighbor 10.199.199.137
Neighbor 10.199.199.137, interface address 192.168.80.37
In the area 0.0.0.0 via interface Ethernet0
Neighbor priority is 1, State is FULL
Options 2
Dead timer due in 0:00:32
Link State retransmission due in 0:00:04
Neighbor 10.199.199.137, interface address 172.16.48.189
In the area 0.0.0.0 via interface Fddi0
Neighbor priority is 5, State is FULL
Options 2
Dead timer due in 0:00:32
Link State retransmission due in 0:00:03
Router# show ip ospf neighbor detail
Neighbor 192.168.5.2, interface address 10.225.200.28
In the area 0 via interface GigabitEthernet1/0/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.225.200.28 BDR is 10.225.200.30
Options is 0x42
LLS Options is 0x1 (LR), last OOB-Resync 00:03:08 ago
Dead timer due in 00:00:36
Neighbor is up for 00:09:46
Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

## Slide 27: Отладка OSPF
Router# debug ip ospf events
OSPF:hello with invalid timers on interface Ethernet0
hello interval received 10 configured 10
net mask received 255.255.255.0 configured 255.255.255.0
dead interval received 40 configured 30
Router# debug ip ospf packet
OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:200.0.0.117
aid:0.0.0.0 chk:6AB2 aut:0 auk:
Router# debug ip ospf packet
OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:200.0.0.116
aid:0.0.0.0 chk:0 aut:2 keyid:1 seq:0x0

## Slide 28: Внедрение маршрутов
Router(config)# router ospf 100
Router(config-router)# redistribute rip metric 5 subnets
Пример: внедрение маршрутов в OSPF из RIP
Внедрение маршрутов в данный протокол маршрутизации из указанного
Router(config-router)# redistribute source metric value [subnets]
Можно внедрять статические маршруты в протоколы маршрутизации!

## Slide 29: Вопросы?