## Slide 1: Сетевые технологии Основные принципы
Петухов Андрей
petand@lvk.cs.msu.su
Антоненко Виталий
anvial@lvk.cs.msu.su
комната 247

## Slide 2: Стеки протоколов Необходимость многоуровневости
Развитие и использование сложных систем без введения уровней абстракции было бы невозможно
Пример: работа с автомобилем. Уровни абстракции:
  технологический (завод)
  инженерный (сервис)
  пользовательский (водители)
Пример: работа с PC. Уровни абстракции:
  аппаратный (электроника)
  системный (ОС, драйверы)
  прикладной (программы)
Появление новых уровней абстракции является следствием (и целью!) развития технологий

## Slide 3: Особенности сетей как предмета деятельности
Масштабность (большая размерность задач)
Сложность
Стохастичность
Многопараметричность / многокритериальность (Производительность – Качество – Стоимость)
Многотехнологичность (PSTN – ISDN – Internet – ATM…)
Инерционность развития

## Slide 4: Основные требования к сетям связи
Эффективность (в смысле бизнес-управления)
Расширяемость
Масштабируемость
Надежность
Эксплуатационная пригодность
Необходимая производительность
Соответствие стандартам
Разнообразие обеспечиваемых услуг (оборудование и сеть = “service enabler”)

## Slide 5: Первые системы обмена данными

## Slide 6: Аналог модели OSI

## Slide 7: Модель OSI vs модель TCP/IP
1
3
2
4
5
6
7
Прикладной
Транспортный
Сетевой
Доступа к
среде
Приложений
Представлений
Сессий
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
1
3
2
4

## Slide 8: Уровни абстракции в сетевых технологиях Физический и канальный уровни
Начальный уровень – умение передавать полезные сигналы в простейших информационных топологиях
  вещательная топология – радио
  топология точка-точка – телеграф
Неизбежность: усложнение топологии
Необходимость адресации абонентов
Потребность утвердить формат передачи данных
  надо отделять пользовательские данные от служебных
  надо научиться выделять в потоке битов порции данных
Сервис канального уровня - передать абоненту X из локальной топологии заданную порцию данных
Уровень создает абстракцию над:
  деталями форматирования данных
  алгоритмами доступа к каналу
  методом кодирования данных в сигналы и т.п.

## Slide 9: Модель взаимодействия: TCP/IP
Источник
СУ
Потребитель
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Сетевой
Канал
Канал
Сетевой
Канал
Канал
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Физический
СУ

## Slide 10: Канальный уровень Проблема масштабирования
Устройство канального уровня немного подробнее
  используемые сетевые устройства – коммутаторы
  адреса абонентов – адреса, вшитые в сетевые карты
  уникальность адресов обеспечивается производителями карт
Таблица коммутации:
  адрес назначения => номер исходящего порта
Устремим кол-во абонентов канального уровня к 7*109
  таблица коммутации будет расти линейно
  скорость поиска исходящего порта в таблице коммутации будет расти линейно
  следствие - проблема масштабируемости
Именно эту проблему предлагается решать на следующем уровне

## Slide 11: Канальный уровень
Источник
СУ
Потребитель
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Сетевой
Канал
Канал
Сетевой
Канал
Канал
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Физический
СУ

## Slide 12: Сетевой уровень Абстракция над деталями маршрутизации в глобальной сети
Реализуем иерархичность (как в телефонных сетях)
  сеть – множество соседних узлов
  у сети есть глобально уникальный адрес
  у узла есть адрес, уникальный в пределах сети
  глобальный адрес узла = (адрес сети, локальный адрес узла)
Новый уровень назначим ответственным за пересылку данных между сетями (используется адрес сети)
  за пересылку данных внутри сети назначим ответственным канальный уровень (он же это и умеет!)
Сервис уровня – пересылка данных между узлами по глобальной сети
Можно вводить еще уровни иерархии!
  см. автономные системы

## Slide 13: Сетевой уровень
Источник
СУ
Потребитель
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Сетевой
Канал
Канал
Сетевой
Канал
Канал
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Физический
СУ

## Slide 14: Транспортный уровень Абстракция над деталями реализации надежного транспорта
Сервис сетевого уровня адресует узлы целиком
  на каждом узле может быть много отправителей и получателей
Отправители хотят получать от сети либо быстрый транспорт, либо надежный
  странно каждый раз реализовывать свой надежный протокол передачи данных, не так ли?
Сервис уровня - передача данных между приложениями на разных узлах либо быстро, либо надежно
Адрес = глобальный адрес узла + адрес приложения
  адрес сети + локальный адрес узла в сети + адрес приложения на узле

## Slide 15: Транспортный уровень
Источник
СУ
Потребитель
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Сетевой
Канал
Канал
Сетевой
Канал
Канал
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Физический
СУ

## Slide 16: Прикладной уровень Finally! Решение конкретных прикладных задач
Доступ к файлам (FTP)
Передача почты, доступ к почте (SMTP/POP/IMAP)
Сёрфинг по WWW (HTTP)
Удаленное администрирование (Telnet/SSH/SNMP)
Обмен мгновенными сообщениями (IRC)
Видео- и аудио- трансляции (RTP)
Адреса – удобные для запоминания человеком
  DNS

## Slide 17: Прикладной уровень
Источник
СУ
Потребитель
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Сетевой
Канал
Канал
Сетевой
Канал
Канал
Приложений
Транспортный
Сетевой
Канал
Физический
Физический
СУ

## Slide 18: Модель взаимодействия: Пример передачи данных
приложений
транспортный
сетевой
канальный
физический
приложений
транспортный
сетевой
канальный
физический
сетевой
канальный
физический
данные
данные
приложений
транспортный
сетевой
канальный
физический

## Slide 19: Кадр, Сегмент, Пакет
Разное наименование единиц передачи данных на различных уровнях:
  Канальный уровень - кадр
  Сетевой уровень – сетевой пакет
  Транспортный уровень - сегмент
Данные термины не строго определены
  В нашем курсе мы «частенько» будет говорить пакет независимо от уровня

## Slide 20: Типичные задачи
Задача адресации
Задача построения таблицы пересылки (коммутации, маршрутизации)
Задача разрешения адресов верхнего уровня на адреса нижнего уровня
  DNS => IP
  IP => MAC

## Slide 21: Вопросы?