## Slide 1: Настройка ACL и NAT
Петухов Андрей
petand@lvk.cs.msu.su
Антоненко Виталий
anvial@lvk.cs.msu.su
комната 247

## Slide 2: Для чего нужны ACL?
Классификация: разделение трафика на классы на основе значений полей пакетов
Фильтрация: один из вариантов использование классов трафика
Notes: ACL – инструмент для определения определенного типа трафика на основе его характеристик (адрес источника, порт источника, адрес получателя, порт получателя, транспортный протокол).
Что делать дальше с классами трафика – второй вопрос. Например, на основе классов трафика можно выстроить политику фильтрации.

## Slide 3: Фильтрация с помощью ACL
Можно задать классы разрешенного и запрещенного трафика, проходящего через маршрутизатор.
Можно задать классы разрешенного и запрещенного трафика, предназначенного самому маршрутизатору (vty)

## Slide 4: Другие применения ACL
Notes: ACL позволяет задать, какой трафик должен быть зашифрован и передан через туннель (VPN).
ACL позволяет задать, какие конкретно маршруты будут передаваться из одного протокола маршрутизации в другой (редистрибуция).
ACL позволяет задать, какие хосты могут использовать NAT для доступа во внешнюю сеть.

## Slide 5: ACL в исходящем направлении
  Если ни одно правило ACL не сработало, пакет сбрасывается.
Notes: Если пакет сбрасывается из-за невозможности маршрутизации, то отправитель уведомляется ICMP сообщением “network unreachable”.
Если пакет сбрасывается из-за ACL, то маршрутизатор уведомляет отправителя ICMP сообщением “administratively prohibited”.

## Slide 6: Типы ACL
Стандартные ACL
    Правила только над адресом источника
Расширенные ACL
    Правила как над адресом источника, так и над адресом получателя и портами
    Можно использовать для разрешения/запрета отдельных протоколов
Два метода идентификации ACL:
    Через числовой идентификатор (нумерованные ACL)
    Через строковый идентификатор (именованные ACL)

## Slide 7: Как определить тип ACL?
Тип нумерованного ACL определяется неявно через присваиваемый ему идентификатор:
  Использование идентификаторов из диапазона [1–99] и [1300–1999] приведет к созданию стандартного ACL.
  Использование идентификаторов из диапазона [100–199] и [2000–2699] приведет к созданию расширенного ACL.
При создании именованного ACL его тип задается явно

## Slide 8: Правила настройки ACL
Разрешается только один ACL для каждого направления на заданном логическом интерфейсе
Правила ACL проверяются сверху вниз до первого совпадения. Значит, самые специфичные правила должны быть в списках как можно выше, самые общие - как можно ниже
В любой ACL в конец всегда добавляется правило «deny all», таким образом, каждый ACL должен иметь хотя бы одно правило «permit»
ACL создаются глобально. Однако ACL не будет работать до тех пор, пока его не привяжут к определенному интерфейсу в определенном направлении
Целесообразно размещать стандартные ACL как можно ближе к получателю, а расширенные – к источнику

## Slide 9: Динамические ACL
Динамические ACL (lock-and-key): Трафик пользователя будет блокироваться маршрутизатором до тех пор, пока пользователь не пройдет успешную аутентификацию на устройстве по telnet

## Slide 10: Рефлексивные ACL
Рефлексивные ACL: входящий трафик на интерфейсе разрешается только, если он является обратным в установленной TCP-сессии.
Notes: Пример рефлексивного ACL:
interface Ethernet0/1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
ip access-group inboundfilters in
ip access-group outboundfilters out
ip access-list extended inboundfilters
permit icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255
evaluate tcptraffic
!--- This ties the reflexive ACL part of the outboundfilters ACL,
!--- called tcptraffic, to the inboundfilters ACL.
ip access-list extended outboundfilters
permit icmp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 reflect tcptraffic

## Slide 11: ACL с учетом времени
ACL с временем позволяют применять определенные правила только в конкретные часы и/или дни недели

## Slide 12: Маски для задания правил ACL
  0 означает значимый бит в позиции IP адреса
  1 означает незначимый бит в позиции IP адреса

## Slide 13: Маски для задания правил ACL, пример
Маска для диапазона адресов 172.30.16.0/24 - 172.30.31.0/24.
маска будет следующей
172.30.16.0 0.0.15.255

## Slide 14: Маски для задания правил ACL, сокращения
172.30.16.29 0.0.0.0 – значимыми являются все биты адреса
Для сокращенной записи можно использовать слово host (host 172.30.16.29)
0.0.0.0 255.255.255.255 все биты адреса являются незначимыми
Для сокращенной записи можно использовать слово any

## Slide 15: Создание стандартного нумерованного ACL
Связывает ACL с конкретным интерфейсом
Команда no ip access-group access-list-number {in | out} удаляет ACL с интерфейса.
ip access-group access-list-number {in | out}
В качестве access-list-number надо использовать числа от 1 до 99.
Первое правило получит номер 10, а номера последующих будут увеличиваться на 10.
Команда no access-list access-list-number удаляет весь ACL.
access-list access-list-number {permit | deny } source [mask]
RouterX(config)#
RouterX(config-if)#

## Slide 16: Пример стандартного нумерованного ACL
Разрешает трафик только из внутренних сетей
RouterX(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
(неявное deny all не отображается в списке правил)
(access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)
RouterX(config)# interface ethernet 0
RouterX(config-if)# ip access-group 1 out
RouterX(config)# interface ethernet 1
RouterX(config-if)# ip access-group 1 out

## Slide 17: Пример стандартного нумерованного ACL
Запрещает конкретный хост
RouterX(config)# access-list 1 deny 172.16.4.13 0.0.0.0
RouterX(config)# access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
(неявное deny all)
(access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)
RouterX(config)# interface ethernet 0
RouterX(config-if)# ip access-group 1 out

## Slide 18: Использование стандартных ACL для контроля vty-доступа
Только хосты с адресом 192.168.1.0 могут подключиться к сетевому устройству
access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
(неявное deny any)
!
line vty 0 4
access-class 12 in
Пример:
access-class access-list-number {in | out}
Позволяет ограничить адреса, с которых можно подключиться к сетевому устройству, а также адреса, к которым можно подключиться с сетевого устройства
RouterX(config-line)#

## Slide 19: Создание расширенного нумерованного ACL
ip access-group access-list-number {in | out}
Связывает ACL с конкретным интерфейсом
Создает правило для ACL и добавляет его в конец списка
access-list access-list-number {permit | deny} protocol source source-wildcard [operator port] destination destination-wildcard [operator port] [established] [log]
RouterX(config)#
RouterX(config-if)#

## Slide 20: Пример расширенного нумерованного ACL
RouterX(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21
RouterX(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20
RouterX(config)# access-list 101 permit ip any any
(неявное deny all)
(access-list 101 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255)
RouterX(config)# interface ethernet 0
RouterX(config-if)# ip access-group 101 out
Запрещает FTP трафик из 172.16.4.0 в 172.16.3.0 через E0
Разрешает остальной трафик

## Slide 21: Создание именованного ACL
ip access-list {standard | extended} name
[sequence-number] {permit | deny} {ip access list test conditions}
{permit | deny} {ip access list test conditions}
ip access-group name {in | out}
Если номер последовательности не указан, то первое правило получит номер 10, а номера последующих будут увеличиваться на 10.
no sequence number удаляет правило из списка.
Связывает ACL с конкретным интерфейсом.
RouterX(config {std- | ext-}nacl)#
RouterX(config-if)#
RouterX(config)#

## Slide 22: Пример стандартного именованного ACL
Запрещает трафик с конкретного хоста
RouterX(config)#ip access-list standard troublemaker RouterX(config-std-nacl)#deny host 172.16.4.13 RouterX(config-std-nacl)#permit 172.16.4.0 0.0.0.255 RouterX(config-std-nacl)#interface e0 RouterX(config-if)#ip access-group troublemaker out

## Slide 23: Пример расширенного именованного ACL
Запрещает telnet из подсети 172.16.4.0 на интерфейсе E0
RouterX(config)#ip access-list extended badgroup RouterX(config-ext-nacl)#deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 any eq 23 RouterX(config-ext-nacl)#permit ip any any RouterX(config-ext-nacl)#interface e0 RouterX(config-if)#ip access-group badgroup out

## Slide 24: Просмотр правил ACL
RouterX# show access-lists {access-list number|name}
RouterX# show access-lists
Standard IP access list SALES
10 deny 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
20 permit 10.3.3.1
30 permit 10.4.4.1
40 permit 10.5.5.1
Extended IP access list ENG
10 permit tcp host 10.22.22.1 any eq telnet (25 matches)
20 permit tcp host 10.33.33.1 any eq ftp
30 permit tcp host 10.44.44.1 any eq ftp-data
Отображает все списки доступа

## Slide 25: Проверка ACL
RouterX# show ip interfaces e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.11/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is 1
Proxy ARP is enabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Feature Fast switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
<text ommitted>

## Slide 26: Типичные ошибки в ACL (1 из 5)
Пример 1: Хост 10.1.1.1 не может подключиться к 10.100.100.1

## Slide 27: Типичные ошибки в ACL (2 из 5)
Пример 2: Сеть 192.168.1.0 не может подключиться к 10.100.100.1. по TFTP
Notes: TFTP основан на UDP

## Slide 28: Типичные ошибки в ACL (3 из 5)
Пример 3: Сеть 172.16.0.0 может использовать Telnet для подключения к 10.100.100.1, а политикой безопасности это запрещено

## Slide 29: Типичные ошибки в ACL (4 из 5)
Пример 4: Хост 10.100.100.1 может использовать Telnet для подключения к 10.1.1.1, а политикой безопасности это запрещено
A
B

## Slide 30: Типичные ошибки в ACL (5 из 5)
Пример 5: Хост 10.1.1.1 может использовать Telnet для подключения к маршрутизатору B, а политикой безопасности это запрещено
  B
  A

## Slide 31: NAT: Network Address Translation
IP адрес может быть либо локальным, либо глобальным
Локальные адреса используется внутри локальных сетей
Глобальные адреса используются для пересылки трафика в глобальных сегментах сети

## Slide 32: PAT: Port Address Translation

## Slide 33: Трансляция адреса источника

## Slide 34: Настройка статической трансляции
Устанавливает трансляцию внутреннего локального адреса на внутренний глобальный адрес
RouterX(config)# ip nat inside source static local-ip global-ip
Отмечает интерфейс как внутренний
RouterX(config-if)# ip nat inside
Отмечает интерфейс как внешний
RouterX(config-if)# ip nat outside
Показывает текущие трансляции
RouterX# show ip nat translations

## Slide 35: Пример статического NAT
RouterX# show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 192.168.1.2 10.1.1.2 --- ---
interface s0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
interface e0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2

## Slide 36: Перегрузка глобального адреса

## Slide 37: Настройка NAT с перегрузкой
Конфигурация NAT с перегрузкой. Указывается интерфейс, который имеет глобальный адрес и помечен, как outside
RouterX(config)# ip nat inside source list access-list-number interface interface overload
Настройка ACL, который перечисляет IP адреса, трафик с которых может пройти NAT
RouterX(config)# access-list access-list-number permit source source-wildcard
Показывает текущие трансляции
RouterX# show ip nat translations
Очищает таблицу трансляций
RouterX# clear ip nat translation *

## Slide 38: Пример NAT с перегрузкой
RouterX# show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global TCP 172.17.38.1:1050 192.168.3.7:1050 10.1.1.1:23 10.1.1.1:23
TCP 172.17.38.1:1776 192.168.4.12:1776 10.2.2.2:25 10.2.2.2:25
hostname RouterX
!
interface Ethernet0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface Ethernet1
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface Serial0
description To ISP
ip address 172.17.38.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0 overload
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
!
access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.0.255
!

## Slide 39: NAT: устранение неисправностей
Необходимо проверить, что:
  Нет входящих ACL, которые запрещают трафик
  ACL, сконфигурированный для NAT, допускает к трансляции все необходимые адреса
  Интерфейсы маршрутизатора правильно помечены, как inside и outside
  В таблице трансляции имеется запись о необходимой трансляции и она верна
  Маршрутизатор знает путь к адресу назначения
  Все промежуточные маршрутизаторы имеют маршруты для обратного трафика

## Slide 40: NAT: устранение неисправностей
RouterX# show ip nat statistics Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended) Outside interfaces: Ethernet0, Serial2 Inside interfaces: Ethernet1 Hits: 5 Misses: 0 …
RouterX# debug ip nat
NAT: s=192.168.1.95->172.31.233.209, d=172.31.2.132 [6825]
NAT: s=172.31.2.132, d=172.31.233.209->192.168.1.95 [21852]
NAT: s=192.168.1.95->172.31.233.209, d=172.31.1.161 [6826]
NAT*: s=172.31.1.161, d=172.31.233.209->192.168.1.95 [23311]
NAT*: s=192.168.1.95->172.31.233.209, d=172.31.1.161 [6827]
NAT*: s=192.168.1.95->172.31.233.209, d=172.31.1.161 [6828]
NAT*: s=172.31.1.161, d=172.31.233.209->192.168.1.95 [23312]
NAT*: s=172.31.1.161, d=172.31.233.209->192.168.1.95 [23313]

## Slide 41: Вопросы?